### Лабораторная работа №1

«Экспериментальная проверка закона Бойля-Мариотта»

Цель работы: Исследовать, как изменяется объем определенной массы газа (при постоянной температуре) при изменении давления, и установить соотношение между ними.

Оборудование: Стеклянный цилиндр высотой 40 см с водой; стеклянная трубка, закрытая с одного конца; барометр-анероид БР-52, штатив универсальный.

# Краткие теоретические сведения

Закон Бойля-Мариотта можно сравнительно просто проверить с помощью несложного оборудования. Если в цилиндр с водой 1 опустить открытым концом вниз трубку 2, то воздух в ней будет находиться под давлением, равным атмосферному, плюс гидростатическое давление столбика воды высотой h. Плотность воды в 13,6 раз меньше плотности ртути,  поэтому столбик воды высотой h мм создает давление равное давлению столбика ртути высотой  мм. Воздух в трубке будет под давлением . Где Н – атмосферное давление, выраженное в миллиметрах ртутного столба, h – разность уровней воды, измеренная в миллиметрах, в цилиндре и трубке.  Объем воздуха в трубке , где l – длина столбика воздуха, а S – площадь поперечного сечения. Но поскольку площадь поперечного сечения трубки (а следовательно, и воздушного столбика) постоянная, то числовое значение l можно принять за значение объема V  в условных единицах. При изменении глубины погружения трубки изменяется объем и давление воздуха в ней. Исследуйте зависимость между этими величинами.

# Ход работы

- Измерьте барометром атмосферное давление H в мм. рт. ст. (под таким давлением находится воздух в трубке до ее погружения в воду)

- Погрузите в воду трубку открытым концом вниз на максимальную глубину. Измерьте длину столбика воздуха в трубке l и разность уровней воды в ней и цилиндре h.

- Повторите измерения l и h для двух меньших глубин погружения трубки.

- Вычислите произведения  для всех трех опытов, сравните их, сделайте вывод.

- Вычислите абсолютную  и относительную  погрешности измерения.

- Результаты измерения и вычислений запишите в таблицу:

| № опыта | H мм | h мм | l мм | P | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Почему во время опыта не следует держать трубку рукой?

- От чего зависит постоянная С в законе Бойля-Мариотта?

- Имеет ли существенное значение для эксперимента площадь поперечного сечения трубки?